## Slide 1: 2018年暑期·计算机组成原理 第二篇 计算机的数据表示及运算
讲授： 赵振刚
gavin@ustc.edu.cn
思贤楼3-507 68839303

## Slide 2: 回顾第一篇
计算机发展历史经验及启发；
图灵机模型的四个要素是？
Von Neumann机的特征有哪些？
现代计算机为什么采用“二进制”？

## Slide 3: 电子计算机问世的条件
机械式通用计算机尝试的失败
Charles Babbage的第二台差分机大约有25000个零件，主要零件的误差不得超过每英寸千分之一，耗费3万英镑，10年光阴，无果而终
布尔代数、图灵机等数学理论铺垫
基于集合论和逻辑研究的布尔运算体系建立，图灵机模型的提出
半导体器件发明和工艺成熟
二极管，真空管，特别是晶体管的发明，在体积/性能方面远超机械式和继电器式结构，为电子计算机的制造提供了理想器件
1937年由克劳德．艾尔伍德．香农（Claude Shannon）发表了他的伟大论文《对继电器和开关电路中的符号分析》，文中首次提及数字电子技术的应用，展示了如何使用开关来实现逻辑和数学运算；
Notes: 英国财政部慷慨地为这台大型差分机提供出1.7万英镑的资助。巴贝奇自己也贴进去1.3万英镑巨款，用以弥补研制经费的不足。在当年，这笔款项的数额无异于天文数字──有关资料介绍说，1831年约翰·布尔制造一台蒸汽机车的费用才784英磅。
1842年5月2日，伦敦街头人山人海。浩浩荡荡的工人队伍来到国会下院，宪章派全国协会的负责人向下院递交了全国宪章派第二次请愿书。请愿书还指出，在英国“统治者穷奢极欲，被统治者受苦挨饿”。例如，维多利亚女王每天的收入是164镑17先令60便士，她的丈夫亚尔伯特亲王的收入是 104镑20先令，而千百万工人每天每人的收入只有两三个便士。

## Slide 4: 计算模型
运算数1
运算数2
运算结果
运算规则
中间结果

## Slide 5
Datapath
Memory
I/O
运算数1
运算结果
运算规则
中间结果
运算数2
读写头

## Slide 6: 学习计算机的首要问题
电子计算机的数据表示是什么形式？运算规则又作何定义？

## Slide 7: 计算机的数据表示与运算
数据在计算机中的表示与存储
    数据编码与表示
      逻辑型数据
      字符型数据
      字符串数据
      二、八、十、十六进制数据转换
    数值存储形式
      定点数存储
        原码 补码 反码 移码
      浮点数存储
运算器

## Slide 8: 数据编码与表示
计算机中要存储的数据
  程序、整数、浮点数、字符（串）、逻辑值
  需要编码进行表示
存储方式
  用数字电路的两个状态表示
  由上一层的抽象计算机来识别不同的内容
编码原则
  少量简单的基本符号
  一定的规则

## Slide 9
数据表示
二进制位可以表示任何对象:
字符
  26 字母 => 5 位
  大/小写 + 其它符号 => 7 bits (in 8)
  世界上其他语言 => 16 bits (unicode)
无符号整数 (0, 1, …, 2n-1)
逻辑值
  0 -> False, 1 => True
颜色
位置 / 地址 / 指令
但 n 位只能代表 2n 个不同的对象

## Slide 10: 逻辑型数据
逻辑型数据只有两个值：真 和 假，
  正好可以用二进制码的两个符号分别表示，
  例如 1 表示 真
  则 0 表示 假
  不必使用另外的编码规则。
对逻辑型数据可以执行逻辑的 与 或 非等运算，其基本运算规则如前所述：

## Slide 11: 字符型数据的表示
字符作为人—机联系的媒介，是最重要的数据类型之一，当前的西文字符集由 128 个符号组成，通常用 8 位二进制编码,即用一个字节来表示每一个符号，当前通用的两个标准字符集是：
  ASCII 码： 即 American Standard Code for
  Information Interchange
  UNICODE: IS10646
ASCII码字符集具体编码如下表所示：

## Slide 12: 英文字符的ASCII编码
ASCII码是美国信息交换标准代码。
(American Standard Code for
Information Interchange)
包括0-9十个数字，大小写英文字母
及专用符号等95种可打印字符。
Computer
01000011 01101111 01101101
01110000 01110101 01110100
01100101 01110010
7 6 5 4 3 2 1

## Slide 13: 完整的ASCII字符编码集
b6 b5 b4 000 001 010 011 100 101 110 111
b3 b2 b1 b0
0000 NUL DLE SP 0 @ P , p
0001 SOH DC1 ! 1 A Q a q
0010 STX DC2 “ 2 B R b r
0011 ETX DC3 # 3 C S c s
0100 EOT DC4 $ 4 D T d t
0101 ENQ NAK % 5 E U e u
0110 ACK SYN & 6 F V f v
0111 BEL ETB ‘ 7 G W g w
1000 BS CAN ( 8 H X h x
1001 HT EM ) 9 I Y i y
1010 LF SUB * : J Z j z
1011 VT ESC + ; K [ k {
1100 FF FS , < L \ l |
1101 CR GS - = M ] m }
1110 SO RS . > N ^ n ~
1111 SI US / ? O _ o

## Slide 14: 字符串的表示与存储
字符串是指连续的一串字符，它们占据主存中连续的多个字节，每个字节存放一个字符，对一个主存字的多个字节，有按从低位到高位字节次序存放的，也有按从高位到低位字节次序存放的。表示字符串数据要给出串存放的主存起始地址和串的长度。例如：IF A>B THEN READ(C)就可以有如下不同的存放方式：
MSB LSB
I F A A F I
> B T T B > 假定每个字
H E N N E H 由 4 个字节
R E A D D A E R 组成
( C ) ) C (

## Slide 15: 计算机的数据表示与运算
数据在计算机中的表示与存储
    数据编码与表示
      逻辑型数据
      字符型数据
      字符串数据
      二、八、十、十六进制数据转换
    数值存储形式
      定点数存储
        原码 补码 反码 移码
      浮点数存储
运算器

## Slide 16: 进位计数制
进位计数制：用少量的数字符号（也称数码），按先后次序把它们排成数位，由低到高进行计数，计满进位，这样的方法称为进位计数制。
基数：进位制的基本特征数，即所用到的数字符号个数。
  例如10进制 ：0-9 十个数码表示，基数为10
权：进位制中各位“1”所表示的值为该位的权。
常见的进位制：2，8，10，16进制。

## Slide 17: 进位记数法与进制转换
进位记数法
N
=
i=m
D
i
*
i
r
N 代表一个数值
r 是这个数制的基(Radix)
i表示这些符号排列的位号
D
i
是位号为i的位上的一个符号
r
i
是位号为i的位上的一个 1 代表的值
i
r
D
i
*
是第i位的所代表的实际值
∑
k
∑ 表示m+k+1位的值求累加和

## Slide 18: 十进制(Decimal)
基数:10
符号: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
计算规律: “逢十进一”或“借一当十”
并列表示法:N10=dn-1dn-2• • • • • •d1d0d-1d-2 • • • • • •d-m
十进制数的多项式表示:
N10=dn-1 ×10n-1 + dn-2 ×10n-2 + • • • • • •d1 ×101 + d0 ×100 + d-1 ×10-1 + d-2 ×10-2 + • • • • • •d-m ×10-M
  m,n为正整数,其中n为整数位数；m为小数位数。di表示第i位的系数,10i称为该位的权，10为基值.

## Slide 19: 例如: 一个十进制数123.45的表示
123.45 =1×102+ 2×101+ 3× 100 + 4×10-1+ 5×10-2
注：等式左边为并列表示法，等式右边为多项式表示法

## Slide 20: 二进制(Binary)
基数: 2
符号: 0,1
计算规律:逢二进一或借一当二
二进制的多项式表示:
  N2=dn-1 ×2n-1 + dn-2 ×2n-2 + • • • • • •d1 ×21 + d0 ×20 + d-1 ×2-1 + d-2 ×2-2 + • • • • • •d-m ×2-m
  其中n为整数位数；m为小数位数。 di表示第i位的系数,2i称为该位的权，2为基值.

## Slide 21: 十六进制(Hexadecimal)
基数: 16
符号: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
计算规律:逢十六进一或借一当十六
十六进制的多项式表示:
  N16=dn-1 ×16n-1 + dn-2 ×16n-2 + • • • • • •d1 ×161 + d0 ×160 + d-1 ×16-1 + d-2 ×16-2 + • • • • • •d-m ×16-m
  其中n为整数位数；m为小数位数。 di表示第i位的系数,16i称为该位的权.
例如十六进制数 (2C7.1F)16的表示
  (2C7.1F)16=2 ×162+ 12 ×161+ 7 ×160+ 1 ×16-1+ 15 ×16-2

## Slide 22: 十进制转换成二进制方法
一般分为两个步骤：
  整数部分的转换
    除2取余法（基数除法）
    减权定位法
  小数部分的转换
    乘2取整法（基数乘法）

## Slide 23: 除基取余法
2 327 余数
2 163 1
2 81 1
2 40 1
2 20 0
2 10 0
2 5 0
2 2 1
2 1 0
2 0 1
(327)10 =(101000111) 2
除基取余法：把给定的数除以基数,取余数作为最低位的系数,然后继续将商部分除以基数,余数作为次低位系数,重复操作，直至商为0。 例如：用基数除法将(327)10转换成二进制数

## Slide 24: 减权定位法
  将十进制数依次从二进制的最高位权值进行比较，若够减则对应位置1，减去该权值后再往下比较，若不够减则对应位为0，重复操作直至差数为0。
  例如：将 (327)10 转换成二进制数
  256<327<512
  327-256=71 1
  71<128 0
  71-64 =7 1
  7<32 0
  7<16 0
  7<8 0
  7-4 =3 1
  3-2=1 1
  1-1=0 1

## Slide 25: 乘基取整法
例如:将(0.8125) 10 转换成二进制小数.
整数部分
2 ×0.8125=1.625 1
2 ×0.625=1.25 1
2 × 0.25=0.5 0
2 ×0.5=1 1
(0.8125) 10 =(0.1101) 2
乘基取整法(小数部分的转换)：把给定的十进制小数乘以2,取其整数作为二进制小数的第一位,然后取小数部分继续乘以2,将所的整数部分作为第二位小数,重复操作，直至得到所需要的二进制小数。

## Slide 26: 例如: 将(0.2) 10 转换成二进制小数
整数部分
0.2 × 2 = 0.4 0
0.4 × 2 = 0.8 0
0.8 × 2 = 1.6 1
0.6 × 2 = 1.2 1
0.2 × 2 = 0.4 0
0.4 × 2 = 0.8 0
0.8 × 2 = 1.6 1
0.6 × 2 = 1.2 1
(0.2) 10 = [ 0.001100110011….] 2

## Slide 27: .R进制转换成十进制的方法
按权展开法: 先写成多项式,然后计算十进制结果.
N= dn-1dn-2• • • • • •d1d0d-1d-2 • • • • • •d-m
=dn-1 ×Rn-1 + dn-2 ×Rn-2 + • • • • • •d1 ×R1 + d0 ×R0 + d-1 ×R-1 + d-2 ×R-2 + • • • • • •d-m ×R-m

## Slide 28: 例
例如: 写出(1101.01)2,(237)8,(10D)16的十进制数
(1101.01)2=1×23+1×22+0×21+1×20+ 0×2-1+1×2-2 =8+4+1+0.25=13.25
(237)8=2×82+3×21+7×20 =128+24+7=159
(10D)16=1×162+13×160=256+13=269

## Slide 29: 二进制与八进制、十六进制之间的转换
二 <--->八 二 <--->十六
000 0 0000 0 1000 8
001 1 0001 1 1001 9
010 2 0010 2 1010 A
011 3 0011 3 1011 B
100 4 0100 4 1100 C
101 5 0101 5 1101 D
110 6 0110 6 1110 E
111 7 0111 7 1111 F

## Slide 30: 二进制转换成八进制
例：(10110111 .01101) 2
(10110111.01101) 2 =(267.32)8
八进制: 2 6 7 . 3 2
二进制: 010 ,110 , 111 . 011 , 010
二进制: 10 ,110 , 111 . 011 , 01
分组起点
低位补零，凑足三位
高位补零，凑足三位

## Slide 31: 八进制转换二进制
方法：直接将一位八进制数用三位二进制数表示即可。
例如: (123.46 ) 8
=(001,010,011 .100,110 ) 2
=(1010011.10011)2

## Slide 32
二进制转换成十六进制
例：(110110111 .01101) 2转换成16进制。
(10110111.01101) 2 =(1B7.68)16
十六进制: 1 B 7 . 6 8
二进制: 0001 ,1011 , 0111 . 0110 ,1000
二进制: 1 ,1011 , 0111 . 0110 ,1
分组起点
低位补零，凑足四位
高位补零，凑足四位

## Slide 33: 十六进制转换成二进制
方法：一位十六进制数用四位二进制数表示。
例如: (7AC.DE ) 16
=(0111,1010,1100.1101,1110 ) 2
=(11110101100 .1101111 )2

## Slide 34: 计算机的数据表示与运算
数据在计算机中的表示与存储
    数据编码与表示
      逻辑型数据
      字符型数据
      字符串数据
      二、八、十、十六进制数据转换
    数值存储形式
      定点数存储
        原码 补码 反码 移码
      浮点数存储
运算器

## Slide 35
1）定点表示法
符号
数值
① 纯小数：
a、定点小数表示: Ns. N1 N2 … Nn（原码、反码、
补码）
b、范围：0≤ | X | ≤0.111…11
即：0≤ | X |≤1-2-n
n位
1位
由于约定在固定的位置，小数点就不再使用记号“.”来表示。
数值信息表示

## Slide 36
② 纯整数
a、定点整数表示：Ns N1 N2 … Nn （原码、反码、
补码）
b、范围：0≤ | X | ≤111…11
即：0≤ | X | ≤2n-1

## Slide 37: 2）浮点表示法
①定义：
任意一个R进制都可以通过移动小数点的位置写成
X=RE× M 式中：
R是基数，可以取2，8，16，一旦定义则不能改变，是隐含的。M是纯小数（含数的符号），称为尾数，表是数X的全部有效数字。
E是阶码，纯整数，指出小数点在该数中的位置。
由于阶码可以取不同的数值，所以，小数点的位置是不确定的，这种数被称为浮点数。
浮点数的表示格式： X=2E× M
由于有些数据用定点数不易表示，所以采用了浮点表示法。

## Slide 38: ② 浮点数的表示方案：
阶符 | 阶码 | 数符 | 数码
Ⅰ：
Ⅱ：
数符 | 阶符 | 阶码 | 数码
Ⅲ：——IEEE754标准
32位浮点数则：
数符 阶码 尾数
S E M
1位
23位
8位
移码表示
原码表示
真值：
Notes: 指数部分即使用所谓的偏正值形式表示(也就是移码)，实际值为表示值与一个固定值(32位单精度的情况是127)的和。采用这种方式表示的目的是简化比较。因为，指数的值可能为正也可能为负，如果采用补码表示的话,全体符号位S和Exp自身的符号位将导致不能简单的进行大小比较。正因为如此，指数部分通常采用一个无符号的正数值存储

## Slide 39: 数值数据在计算机内的格式
定点小数: N = N N N ……...N
s
-1
-n
-2
整 数 : N = N N N ... N N
0
1
s
n
n-1
浮点数: N = M E E ...E E M M ...M
s
s
m-1
1
0
-1
-2
-n
符号位 阶码位 尾数数码位 总位数
短浮点数: 1 8 23 32
长浮点数: 1 11 52 64
临时浮点数: 1 15 64 80
IEEE 标准： 阶码用移码，尾数用原码
基为 2

## Slide 40: 数值数据在计算机内的格式
定点小数: N = N N N ……...N
s
-1
-n
-2
整 数 : N = N N N ... N N
0
1
s
n
n-1
浮点数: N = M E E ...E E M M ...M
s
s
m-1
1
0
-1
-2
-n
符号位 阶码位 尾数数码位 总位数
短浮点数: 1 8 23 32
长浮点数: 1 11 52 64
临时浮点数: 1 15 64 80
IEEE 标准： 阶码用移码，尾数用原码
基为 2

## Slide 41: 尾数规格化
定义：
所谓规格化数，就是非0的尾数，其绝对值应大于或等于0．5。
判别方法：
如果用原码表示，规格化数的尾数应满足 1/2≤|S|<1，即尾数的最高数值位一定为1。
如果用补码表示，对于正数，规格化尾数满足的条件与原码相同，对于负数，规格化尾数应满足-1/2>S≥-1，这样，用补码表示的规格化尾数即为尾数数值最高位与符号位相反。
规格化：
存储在计算机中的浮点数以及运算结果的浮点数都应为规格化数，如果尾数不是规格化数，要用移位方法把他变为规格化数，这种处理过程，称为规格化。
规格化的原码：0.1×××× 正数
1.1×××× 负数
规格化的补码：0.1×××× 正数
1.0×××× 负数

## Slide 42
尾数规格化的另一种形式： 1.M
例：A=24 ×0.0000000010101=2-5 ×1.0101
阶码：用移码表示，对于两个指数大小的比较和对阶操作都比较方便。
阶码与尾数的位数关系
精度：
范围：
尾数
指数

## Slide 43: 3). 定点数与浮点数的比较
数的表示范围：当浮点机和定点机中的数的位数相同时，浮点数的表示范围比定点数大得多。
数的精度：当浮点数为规格化数时，其精度远比定点数高。
浮点运算步骤比定点运算多，运算速度比定点低，运算线路比定点复杂。
溢出判断
  定点数的溢出——根据数值本身判断
  浮点数的溢出——根据规格化后的阶码判断
通用的大型机采用浮点数，或同时采用定、浮点数；小型、微型及某些专用机、控制机采用定点数。当需作浮点运算时，可通过软件实现，也可通过外加的浮点扩展硬件（如协处理器）来实现。

## Slide 44
3）续定点数表示法与浮点数表示法的比较
① 范围：
浮点数 定点数
>
② 设备复杂度:
浮点数 定点数
>
4）举例
8位二进制阶码3位，数符尾数5位
定点数(正小数)
0.0000000-----0.1111111
0-----127/128
浮点数（正数）
2-4 ×0.0001--- 23 ×0.1111
1/256----7.5

## Slide 45
若浮点数ｘ的二进制存储格式为(41360000)16，求其32位浮点数的十进制值。(采用IEEE754标准)
④ 于是有 ｘ＝(－1)s×1.M×2e
[解:]
①将十六进制数展开后，可得二进制数格式为
②指数e＝阶码－127
＝10000010－01111111＝00000011=(3)10
③包括隐藏位1的尾数1.M＝
1.011 0110 0000 0000 0000 0000
＝1.011011
＝＋(1.011011)×23
＝＋1011.011
＝(11.375)10
例1
Notes: 阶码指数偏差（表示法中的指数为实际指数减掉某个值）为 ，其中的e为存储指数的比特的长度。减掉一个值因为指数必须是有号数才能表达很大或很小的数值，但是有号数通常的表示法——补码（two's complement），将会使比较变得困难。为了解决这个问题，指数在存储之前需要做偏差修正，将它的值调整到一个无符号数的范围内以便进行比较

## Slide 46: 例2
将十进制数178.125表示成微机中的单精度浮点数。
解: 178.125=10110010.001B
=1.0110010001x27
指数E=7+127=134=10000110B
127是单精度浮点数应加的指数偏移量，其完整的浮点数形式为 ：
0 10000110 011 0010 0010 0000 0000 0000
= 43322000H
单精度浮点数(Single)，占用4个字节（32位）存储空间，包括符号位1位，阶码8位，尾数23位
Notes: 单精度浮点数(Single)，占用4个字节（32位）存储空间，包括符号位1位，阶码8位，尾数23位；
双精度浮点数(double)，用8个字节（64位）存储空间，包括符号位1位，阶码11位，尾数52位。

## Slide 47
练习：
1、将20.1875转换成32位浮点数存储；
2、若浮点数的二进制存储格式为（41A18000）16，求其十进制值？

## Slide 48: 数值数据—定点数的表示方法
原码表示法
补码表示法
反码表示法
移码表示法

## Slide 49: 数值数据—定点数的表示法（原码）
定点小数表示: Ns. N1 N2 … Nn
定义: [ X ] 原 =
定点整数表示：Ns N1 N2 … Nn
定义: [ X ] 原 =
X
1 - X
0 ≤X < 1
-1 < X ≤ 0
X
2n - X
0 ≤ X < 2n
- 2n < X ≤ 0
原码为符号位加数的绝对值，0正1负

## Slide 50: 数值数据—定点数的表示法（原码）
实例：X1 = 0.10110 -0.10110 0.0000
[ X ] 原= 0.10110 1.10110 0.0000
1.0000
实例：X1 = 10110 -10110 0000
[ X ] 原= 010110 110110 00000
10000

## Slide 51: 数值数据—定点数的表示法（原码）
性质:
原码为符号位加数的绝对值，0正1负
原码零有两个编码，+0和 -0编码不同
原码难以用于加减运算
N+1位二进制原码所表示的范围：
小数：MAX=1-2-n ，MIN=﹣(1-2-n )
整数：MAX=2n-1 ，MIN=﹣(2n-1 )

## Slide 52: 数值数据—定点数的表示法（补码）
补码是在“模”和“同余”的概念下导出的。
“模”是指一个计量系统的计量范围，即产生“溢出”的量。

## Slide 53: 数值数据—定点数的表示法（补码）
现在是北京时间3点整，而时钟却指向5点，如何调整？
5-2=3
5+10=3（12自动丢失。12就是模）

## Slide 54: 数值数据—定点数的表示法（补码）
继续推导：
5-2=5+10（MOD 12）
5+（-2）=5+10（MOD 12）
-2=10（MOD 12）
结论：
可以说：在模为12的情况下，-2的补码就是10。
一个负数用其补码代替，同样可以得到正确的运算结果。

## Slide 55: 数值数据—定点数的表示法（补码）
进一步结论：
在计算机中，机器能表示的数据位数是一定的，其运算都是有模运算。如果是n位整数，其模为2n。如果是n位小数，其模为2。
若运算结果超出了计算机所能表示的数值范围，则只保留它的小于模的低n位的数值，超过n位的高位部分就自动舍弃了。

## Slide 56: 数值数据—定点数的表示法（补码）
定义：
任意一个X的补码为[X]补，可以用该数加上其模M来表示。
[X]补=X+M

## Slide 57: 数值数据—定点数的表示法（补码）
定点小数表示: Ns. N1 N2 … Nn
定义: [ X ] 补 = （MOD 2）
定点整数表示：Ns N1 N2 … Nn
定义: [ X ] 补 =
X
2+ X
0 ≤ X < 1
-1 ≤ X < 0
X
2n+1 + X
0 ≤ X < 2n
- 2n ≤ X < 0
（MOD 2n+1）

## Slide 58: 数值数据—定点数的表示法（补码）
实例：X1 = 0.10110 -0.10110 0.0000
[ X ] 补 = 0.10110 1.01010 0.0000
实例：X1 = 10110 -10110 0000
[ X ] 补 = 010110 101010 00000

## Slide 59: 数值数据—定点数的表示法（补码）
由于正数的补码就是正数本身，故着重讲解负数求补码的方法。
负数求补码

## Slide 60: 数值数据—定点数的表示法（补码）
（1）由定义求
例：Ｘ＝－０．１１０１００１
［X]补=2+X
=10+(-0.1101001)
=1.0010111

## Slide 61: 数值数据—定点数的表示法（补码）
例: X=- 1101001
解:
[X]补=28+X
=100000000+(-1101001)
=10010111
反过来，由补码求真值，只要将公式进行交换即可。

## Slide 62: 数值数据—定点数的表示法（补码）
（2）由原码求补码
除符号位以外，其余各位求反，末位加1。
例：X= - 0.0101011
解:
[X]原= 1 0 1 0 1 0 1 1
[X]补=
1
1
1
1
0
0
0
0
+
1
1 1 0 1 0 1 0 1
由补码求原码，此规则同样适用。

## Slide 63
由原码求补码的简便原则:
除符号位以外, 从最低位开始遇到的第一个1以前的各位保持不变，其余各位按位取反。
例：[X]原= 1 1 0 1 1 0 1 0 0
[X]补=
1 0 1 0 0 1
1 0 0
1 0 0
0 1 0 1 1 1

## Slide 64: 数值数据—定点数的表示法（补码）
由[-X]补求[X]补，此规则同样适用。
（3）由[X]补求[-X]补:连符号位一起各位求反，末位加1。
例：[X]补=1.1010101
解:
[X]补= 1 1 0 1 0 1 0 1
[-X]补=
0
0
0
0
1
1
1
0
+
1
0 0 1 0 1 0 1 1
[x]补－>[x]原－>[-x]原－>[-x]补

## Slide 65: 数值数据—定点数的表示法（补码）
(4) 由[X]补求[X/2]补:将[X]补的符号位和数值位一起向右移动一次。符号位移走后保持原来的值不变。
例:
[X]补=
1
0
0
1
1
0
0
0
[X/2]补=
1
0
1
0
1
0
0
0
1
这称为“算术移位”
你会求[X/4]补和[X/8]补吗?

## Slide 66: 补码表示中的符号位扩展
由 [X]补 求 [X / 2]补 的方法，原符号位不变，
且符号位与数值位均右移一位，例如，
[X]补 =10010 则 [X/2]补 =110010
不同位数的整数补码相加减时，
位数少的补码数的符号位向左扩展，
一直扩展到与另一数的符号位对齐。
0101010111000011 0101010111000011
+ 1111111110011100 + 0000000000011100
0101010101011111 0101010111011111

## Slide 67: 数值数据—定点数的表示法（补码）
（5）由[x]补求[x]原
方法1（逆运算）： 若[x]补<0，[x]补末位减1，符号位不变，其他位按位取反；若[x]补>0，则[x]补＝[x]原
方法2：[x]原=[[x]补]补

## Slide 68: 数值数据—定点数的表示法（补码）
补码性质:
0的补码是唯一的
补码便于加减运算
n+1位补码所能表示的数：
小数：MAX=1-2-n ，MIN=﹣1
整数：MAX= 2n-1， MIN=﹣ 2n
Notes: 有了补码表示的被加（减）数和加（减）数,要完成计算补码表示的二数之和或二数之差,只需用二数的补码直接执行加减运算即可,符号位与数值位同等对待,一起参加运算,若运算结果不溢出,即不超出计算机所能表示的范围,则结果的符号位和数值位同时为正确值.此外,还可以看到,实现减运算时,用的仍是加法器线路,把减数的负数的补码送加法器即可.

## Slide 69: -1的补码
不妨设补码的有效数值位为n
根据定义，对于整数补码有：[-1]补＝2n+1-1=1,11111...1 (包括符号位一共n＋1个1）
根据定义，对于小数补码有：[-1]补＝2+(-1.0…0)=1.0...0 (n个0）
由此可见, “-1”既可以在整数范围内表示，也能在小数范围内表示，在计算机中有两种不同的补码表示。
再看负数-2n的补码表示
  {-2n}补＝2n+1－2n＝2n-1＝1,0...0（n个0）
因此，“－1”的补码小数表示与“－2n”的补码表示结构相同，都是：符号位为1，数值部分为n个0。
“－1”与“－2n”分别是补码小数和补码整数中可以表示的最小负数。

## Slide 70: 数值数据—定点数的表示法（反码）
定点小数表示: Ns. N1 N2 … Nn
定义: [ X ] 反 =
定点整数表示：Ns N1 N2 … Nn
定义: [ X ] 反 =
X
（2-2-n ）+ X
0 ≤ X < 1
-1 < X ≤ 0
X
（ 2n+1 –1）+ X
0 ≤ X < 2n
- 2n < X ≤ 0

## Slide 71: 数值数据—定点数的表示法（反码）
由原码求反码，如果X为正数，则[X]反=[X]原；如果X为负数，则将[X]原除符号位以外，每位都变反，可得到[X]反。
实例：X = +0.10110 -0.10110 +0.0000
[ X ] 反 = 0.10110 1.01001 0.0000
[ -0.0000]反 11111
实例：X1 = +10110 -10110 +0000
[ X ]反= 0 10110 101001 00000
[ -0000]反 11111
对于反码有
[+0]和[-0]之分

## Slide 72: 定点数（移码）的表示法
对于n+1位数Ns N1 N2 … Nn
定义: [ X ] 移 =2n+X
由于移码是在原值X上加一个2n，所以也称为增码，因此，符号为1时，表示正数，符号为0时，表示负数。
X=+1101010，[X]移=27+X
=1,1101010
-2n ≤ X < 2n

## Slide 73: 数值数据—定点数的表示法（移码）
由[X]补求[X]移：只要将[X]补的符号位求反，就可得到[X]移。
性质：
若[X1]移＞[X2]移，则有 X1＞X2．

## Slide 74
X [X]移 | 124 1111100 | 9 0001001 | 2 0000010 | 0 0000000 | -2 -0000010 | -9 -0001001 | -124 -1111100
27+X 128 | 252 11111100 | 137 10001001 | 130 10000010 | 128 10000000 | 126 01111110 | 119 01110111 | 4 00000100

## Slide 75
[例]以定点整数为例，用数轴形式说明原码、反码、补码表示范围和可能的数码组合情况。
[解:]
思考：为什么补码表示负数时,范围可到-2n?

## Slide 76
设n=8则:
①原码：
正数:
0000 0000（+0）
0111 1111（+127）
共128个
负数:
1000 0000（-0）
1111 1111（-127）
共128个
共256个
∵ 一个字节8位(即n=8)
∴ 共能表示256个数
即：-127~127

## Slide 77
②反码：
正数:
0000 0000（+0）
0111 1111（+127）
共128个
负数:
1111 1111（-0）
1000 0000（-127）
共128个
共256个
∵ 一个字节8位(即n=8)
∴ 共能表示256个数
即：-127~127

## Slide 78
③补码：
正数:
0000 0000（+0）
0111 1111（+127）
共128个
负数:
1111 1111（-1）
1000 0001（-127）
共127个
共255个
∵ 一个字节8位(即n=8)，共能表示256个数
∴多出1000 0000表示-128
[-128]补=
1000 0000
1111 1111
+ 1
1000 0000

## Slide 79
[例]将十进制真值(－127,－1,0,＋1,＋127)列表表示成二进制数及原码、反码、补码、移码值。
[解:]

## Slide 80
原码、补码、反码和移码的区别，可分三个区域：
①零区：
a、[X]原、 [X]反有+0、-0之分
b、[X]补 +0=-0=0
c、 [X]移 [0]移=1000 0000
②正数：
a、[X]原= [X]反= [X]补
b、[X]移从1~127
Ⅰ、数值：000 0001~111 1111与原反补相同
Ⅱ、符号：（始终）=1，与原反补相反

## Slide 81
③负数：
a、原、反、补各不相同
b、[X]移：数值位与[X]补相同，符号位与[X]补相反均
为0
c、[X]反、[X]原 按位求反 [X]补=[X]反+1

## Slide 82: 原 反 补码表示小结
正数的 原码，反码，补码表示均相同，
  符号位为 0，数值位同数的真值。
零的原码和反码均有2个编码，补码只一个码
负数的 原码，反码，补码表示均不同，
  符号位为 1，数值位：原码为数的绝对值；
  反码为每一位均取反码；
  补码为反码再在最低位+1；
  由[X]补求[-X]补： 每一位取反后再在最低位+1；
  由[X]补求X的真值：X= -1 +  Xi * 2-i
i=1
n

## Slide 83: 计算机组成原理8月11日作业